## Slide 1
重庆大学 大数据与软件学院
任课教师：刘铎
2026年4月11日
计算机组成与结构课程实验

## Slide 2: 实验要求
实验报告
  实验报告为大家实验评分重要组成部分，实验报告要求各施工整，内容齐全，图片清晰；切勿抄袭。
实验检查
  每次课堂上大家做完实验以后可以找助教检查，检查完成后视为本次实验完成。
实验出勤
  实验课程会随机检查大家的出勤情况
实验分组
  实验课程分组同课堂汇报分组，报告提交，实验检查按小组进行。

## Slide 3: 实验组成
实验一
  简单流水线与运算器实验
实验二
  存储器与控制器实验
实验三
  简易单周期实验
实验四
  流水线MIPS处理器设计
Notes: 体验硬件编程和软件编程的相似之处以及区别；
更加深入地了解计算机的结构；

## Slide 4: 实验准备
实验软件
  Vivado 2018.3
  下载地址： https://pan.quark.cn/s/7fabb60727e8#/list/share
  安装教程：https://blog.csdn.net/weixin_42151221/article/details/103225226
注意事项
  本学期所有实验均不要求上板验证，只要求完成综合和仿真验证部分。故实验指导书上的上板部分可以忽略不管。

## Slide 5: 实验准备
Verilog
Verilog HDL 是一种硬件描述语言，用于FPGA 及数字 IC 设计。可对算法级、门级、开关级等多种抽象设计层次进行建模。
1983年，由GDA公司的Phil Moorby创建，主要用于逻辑建模和仿真验证，被广泛使用。
1989年，GDA公司被Cadence公司收购。
1990年， Verilog语言公开，向公众领域发展。
1995年，IEEE制定了Verilog HDL的第一个国际标准，Verilog1.0。
2001年，IEEE发布Verilog第二个标准（Verilog 2.0）。
由于 Cadence 在集成电路设计领域的影响力及 Verilog 语言的简洁易用性，Verilog 成为电路设计中最流行的硬件描述语言。

## Slide 6: 实验准备
Verilog基础语法
格式：
  Verilog 是区分大小写的。
  格式自由，可以在一行内编写，也可跨多行编写。
  每个语句必须以分号为结束符。空白符（换行、制表、空格）都没有实际的意义，在编译阶段可忽略。
实例：例如下面两中编程方式都是等效的。
wire [1:0] results; assign results = (a == 1'b0) ? 2'b01 ： (b==1'b0) ? 2'b10 ： 2'b11 ;
wire [1:0] results ;
assign results = (a == 1'b0) ? 2'b01 ：
(b==1'b0) ? 2'b10 ：
2'b11 ;
不换行（不推荐）
换行（推荐）

## Slide 7: 实验准备
Verilog基础语法
注释：
  Verilog中有2种注释方式:
用 // 进行单行注释：
reg [3:0] counter1 ; // A definition of counter1 register
reg [3:0] counter2 ; // A definition of counter2 register
reg [3:0] counter3 ; // A definition of counter3 register
用 /* 与 */ 进行跨行注释:
wire [11:0] addr ;
/*
Next are notes with multiple lines.
Codes here cannot be compiled.
*/
assign addr = 12'b0 ;

## Slide 8: 实验准备
Verilog基础语法
标识符与关键字：
  标识符（identifier）可以是任意一组字母、数字、$符号和_(下划线)符号的组合，但标识符的第一个字符必须是字母或者下划线，不能以数字或者$符号开始。
  另外，标识符是区分大小写的。
  关键字是 Verilog 中预留的用于定义语言结构的特殊标识符。
  Verilog 中关键字全部为小写。
reg [3:0] counter ; //reg 为关键字， counter 为标识符
input clk; //input 为关键字，clk 为标识符
input CLK; //CLK 与 clk是 2 个不同的标识符
实例：
更多verilog语法知识可参考：https://www.runoob.com/w3cnote/verilog-tutorial.html

## Slide 9: 实验准备
Verilog基础语法
数值系统：硬件描述语言的一切都是建立在硬件逻辑之上，因此 Verilog 具有一套独特的、基于电平逻辑的数值系统。
  0：表示低电平或 False；
  1：表示高电平或 True；
  x 与 X：表示电平未知。也就是说实际情况可能为高电平，也可能为低电平，甚至二者都不属于；
  z 与 Z：表示高阻态。这种情况常常源于信号没有驱动。
Notes: 高阻，或者说“阻高”，是一种电路分析时的特殊情况。简单来说，它可以被看作是具有极高的输入（输出）电阻，在极限状态下就成为了断路。

## Slide 10: 实验准备
Verilog基础语法
整数：

## Slide 11: 实验准备
Verilog基础语法
数据类型：
  wire：线网型数据。wire 本质上对应着一根没有任何其他逻辑的导线，仅仅将输入自身的信号原封不动地传递到输出端,其默认初始值是 z
  reg：reg 型变量对应着一种存储单元，其默认初始值是 x
  声明变量：wire/reg [width-1:0] (<var_name>,...) , width 是信号的位宽

## Slide 12: 实验准备
Verilog基础语法
连续赋值：用于对 wire 型变量进行赋值
  assign LHS = RHS，LHS（left hand side）指赋值操作的左侧（左值），RHS（right hand side）指赋值操作的右侧（右值）
  只要 RHS 表达式的操作数有事件发生（值的变化）时，RHS 就会立刻重新计算，同时赋值给 LHS。

## Slide 13: 实验准备
Verilog基础语法
过程赋值：对 reg 型变量进行赋值
  关键字：Initial和always
  每个 initial 语句或 always 语句都会产生一个独立的控制流
  Initial仅执行一次内部的语句，always循环执行

## Slide 14: 实验准备
Verilog基础语法
基本单元：模块
  模块是具有输入和输出端口的逻辑块
  它可以代表一个物理器件，也可以代表一个复杂的逻辑系统，例如基础逻辑门器件（三态门，与或非门等）或通用的逻辑单元（寄存器、计数器等）
  一个数字电路系统一般由一个或多个模块构成，每个模块实现某一部分的逻辑功能，而模块之间又需要按一定方式连接在一起实现所需求的系统功能

## Slide 15: 实验准备
Verilog基础语法
基本单元：模块
Wire变量可以省略，
端口类型可以与数据一起声明

## Slide 16: 实验准备
Verilog基础语法
基本单元：模块

## Slide 17: 实验准备
Verilog基础语法
基本单元：模块

## Slide 18: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
通过双击桌面快捷方式或开始菜单的“Xilinx Design Tools→Vivado 2017.1”打开 Vivado 2017.1，在界面上“Quick Start”下选择“Create Project”。

## Slide 19: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
新建工程向导，点击“Next”

## Slide 20: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
输入工程名称并选择工程的文件位置，并勾选“Create project subdirectory”选项，为工程在指定存储路径下建立独立的文件夹。设置完成后，点击“Next”。
注意：工程名称和存储路径中不能出现中文和空格，建议工程名称以字母、数字、下划线来组成。

## Slide 21: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
选择“RTL Project”一项，并勾选“Do not specify sources at this time”，勾选该选项是为了跳过在新建工程的过程中添加设计源文件，如果要在新建工程时添加源文件则不勾选。点击“Next”。

## Slide 22: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
根据使用的FPGA 开发平台，选择对应的FPGA目标器件。根据实验平台搭载的FPGA，
在筛选器的“Family”选择“Artix 7”“Package”选择“csg324”，在筛选得到的型号里面选择“xc7a100tcsg324-1”。点击“Next”。

## Slide 23: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
确认工程设置信息是否正确。正确点击“Finish”，不正确则点击“上一步”返回相应步骤修改。

## Slide 24: 实验准备
Vivado基础使用
Vivado新建工程：
完成工程新建

## Slide 25: 实验一：ALU设计实验
ALU
  在计算机系统中，ALU（Arithmetic Logic Unit）是中央处理器的主要组成部分，它代表算术逻辑单元，执行算术运算、逻辑运算和各种移位操作等。
算术运算包括定点加减乘除运算；逻辑运算主要有逻辑与、逻辑或、逻辑异或和逻辑非等操作。
Notes: 本实验通过设计一个简单的ALU帮助同学们更好地理解数据通路和ALU的工作原理，并通过该实验使同学们熟悉Verilog硬件描述语言，为接下来的实验打好基础。

## Slide 26: 实验一：ALU设计实验
ALU
  在计算机系统中，ALU（Arithmetic Logic Unit）是中央处理器的主要组成部分，它代表算术逻辑单元，执行算术运算、逻辑运算和各种移位操作等。
ALU通常有两个数据输入端A和B输入操作数
一个数据输出端Y以及标志位输出结果，
通过输入操作码op来确定所要进行的操作。

## Slide 27: 实验一：ALU设计实验
实验要求
  本次实验要求实现以下算术运算功能，其对应的控制码及功能如下：
表1：算数运算控制码及功能

## Slide 28: 实验一：ALU设计实验
实验要求
  必做部分:
    根据ALU原理图，使用Verilog语言定义ALU模块，其中输入输出端口参考实验原理，运算指令码长度为[2:0]
    自行编写Testbench仿真文件，时钟周期设为10ms，每个时钟周期输入A、B、OP，捕获输出并打印在控制台
    实现SLT功能
      内置一个32位（值为32’h01）作为输入到运算器端口A；
      将sw0-sw7 输入到num1，经过无符号扩展至32位后，输入到运算器的端口B
    给出RTL源程序（.v文件）
    仿真窗口界面

## Slide 29: 实验一：ALU设计实验
实验要求
  选做部分:
    运算器支持“加、减、与、或、非”5种运算，需要3位（8个操作）。将sw15-sw14输入到op作为运算器的控制信号
    思考硬件编程和软件编程的不同点。

## Slide 30: 实验准备
实验软件
  Vivado 2018.3
  下载地址： https://pan.quark.cn/s/7fabb60727e8#/list/share
  安装教程：https://blog.csdn.net/weixin_42151221/article/details/103225226
注意事项
  本学期所有实验均不要求上板验证，只要求完成综合和仿真验证部分。故实验指导书上的上板部分可以忽略不管。
  可以参考网上资料，但尽量不要完全依赖于大模型技术。