## Slide 1: 计算机网络

## Slide 2: 第二章 : 知识回顾
网络应用的体系结构
  client-server
  P2P
应用传输服务的需求:
  可靠性,
  带宽，吞吐量
  时延
网络传输服务模型
  TCP：可靠传输，面向连接
  UDP：不可靠传输，无连接
典型的因特网协议:
  HTTP
  FTP
  SMTP, POP, IMAP
  DNS
  P2P: BitTorrent
socket programming
  TCP
  UDP
视频流和内容分发网络
page2

## Slide 3: Figures of today
2004 ACM Turing Award
Vinton G. Cerf
Robert E. Kahn

## Slide 4: 第三章 运输层
本章内容
  3.1 概述/运输层服务
  3.2 多路复用与多路分解
  3.3 无连接运输:UDP
  3.4 可靠数据传输原理
  3.5 面向连接的运输:TCP
  3.6 拥塞控制原理
  Wireshark实验:TCP
page4

## Slide 5: 第三章 运输层
教学目标
  理解运输层服务的基本原理
    多路复用和分解
    可靠数据传输
    流控制
    拥塞控制
  学习了解因特网中的传输协议
    UDP：无连接的运输服务
    TCP：面向连接的运输服务
    TCP的拥塞控制机制
page5

## Slide 6
3.1 概述和传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接运输服务:UDP
page6

## Slide 7: 3.1 概述和运输层服务
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network
运输层服务和协议
  提供应用进程之间的逻辑通信
  运输层协议工作在端系统中
    发送方：
      将报文封装成报文段
      提交给网络层
    接收方：
      解析成报文
      提交给应用层
  提供了两种协议 (alternative)
    TCP / UDP
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
逻辑端到端传输
page7

## Slide 8: 3.1 概述和运输层服务
3.1.1 运输层和网络层的关系
  从通信和信息处理的角度看，
  运输层
    向上面应用层提供通信服务，
    属于面向通信部分的最高层，
    同时也是用户功能的最底层。
物理层
网络层
运输层
应用层
链路层
面向信息处理
面向通信
用户功能
网络功能
page8

## Slide 9: 知识点回顾：1.5 协议层次和服务模型
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
1.5.2 协议数据的封装
Message
message’
ht
……
Segment
Segment
hn
Datagram
Datagram
hn
Frame
bits~01010111001110……
报文(任意长度)
报文段(20~1480 bytes )
数据报：~1500Bytes
帧
比特流
TCP/IP: 5层体系
encapsulation
PDU: Protocol Data Unit，协议数据单元
page9

## Slide 10: 3.1 概述和运输层服务
3.1.1 运输层和网络层的关系
  网络层：主机之间的逻辑通信
  运输层：进程之间的逻辑通信
家庭成员之间通信的比拟:
A家庭中的12 个小孩给B家庭中的 12 个小孩通信
processes = kids
application messages = letters in envelopes
hosts = houses
transport protocol = Ann and Bill
network-layer protocol = postal service
page10

## Slide 11: 3.1 概述和运输层服务
3.1.1 运输层和网络层的关系
Household analogy:
12 kids sending letters to 12 kids
processes = kids
app messages = letters in envelopes
hosts = houses
transport protocol = Ann and Bill
network-layer protocol = postal service
Process
Transport
Network
Network
Transport
Process
page11

## Slide 12: 3.1 概述和运输层服务

Processes
…


Processes
…

IP 协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
TCP 和 UDP 协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
Internet
3.1.1 运输层和网络层的关系
page12

## Slide 13: 3.1 概述和运输层服务
3.1.2 运输层的服务
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网络层
链路层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
page13

## Slide 14: 3.1 概述和运输层服务
  可靠的、有序的交付：TCP
    握手机制：面向连接的逻辑通信，
    流控制：发送速度不能大于接收速度
    拥塞控制：从发送端系统感知、避免网络的拥塞
  不可靠的、无序的交付：UDP
    不提供必要的服务
    尽最大努力向网络交付数据（best effort delivery）
  运输层没有提供的服务
    最低时延保障
    最低带宽保障
page14
alternative
3.1.2 运输层的服务

## Slide 15
3.1 概述和传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接运输服务:UDP
page15

## Slide 16: 3.2 多路复用和多路分解
基本概念
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP 用户数据报
应用进程
TCP 复用



IP 复用
UDP 复用



TCP 报文段






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方
UDP 用户数据报
multiplexing and de-multiplexing
page16

## Slide 17: 3.2 多路复用和多路分解
端口和套接字
  端口：
    使用16bit的整数来标识进程
    在不同主机上，相同端口可能有不同的用途
    两种类型的端口
      0~1023 : 周知端口，用于标准协议，如FTP/HTTP/SMTP/DNS
      1024~65535: 扩展端口，用于特定协议或客户端进程标识
  套接字：
IP address
131.6.23.13
Port
1500
131.6.23.13 1500
socket
page17

## Slide 18: 3.2 多路复用和多路分解
回顾第二章：应用层
  C/S模式
  Sever端
    默认端口 {周知端口:0~1023}
      HTTP: 80
      FTP: 控制连接21; 数据连接20
      SMTP: 25
      POP3: 110
      DNS: 53
      Telnet：23
      …
应用层
运输层
网络层
链路层
物理层
page18

## Slide 19: 3.2 多路复用和多路分解
复用和分解
application
transport
network
link
physical
P1
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
P2
P3
P4
P1
host 1
host 2
host 3
= process
= socket
从多个套接字获取数据，用首部信息封装数据(用于后续的分解)
发送端主机复用
将收到的报文段提交给正确的套接字
发送端主机复用
page19

## Slide 20: 3.2 多路复用和多路分解
多路分解的机制
  主机收到IP数据报
    数据报有源IP和目的IP
    数据报中封装了应用报文
    每个报文段中标识着
      源端口号，source port.
      目的端口号, destination port
  定向应用进程的套接字
    IP地址+端口号
源端口号
目的端口号
32 bits
应用数据
(报文, 分段报文)
其他首部字段
TCP/UDP 数据封装
page20

## Slide 21: 3.2 多路复用和多路分解
3.2.1 无连接的复用和分解
  使用端口号创建套接字:
    DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(99111);
    DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket(99222);
  UDP 套接字使用二元组来标识 :
    (dest IP address, dest port number)
  当主机收到UDP报文:
    识别报文首部的目的端口号
    将报文提交给该端口号对应的应用进程
  不同主机发送过来的报文，只要目的端口号相同，都提交给相同的套接字
page21

## Slide 22: 3.2 多路复用和多路分解
3.2.1 无连接的复用和分解
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(6428);
DatagramSocket mySocket1 = new DatagramSocket(9157);
DatagramSocket mySocket2 = new DatagramSocket(5775);
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
network
P1
transport
application
physical
link
network
P4
source port: 9157
dest port: 6428
source port: 6428
dest port: 9157
source port: ?
dest port: ?
source port: ?
dest port: ?
page22

## Slide 23: 3.2 多路复用和多路分解
3.2.2 面向连接的复用和分解
  TCP 套接字是一个四元组，包括:
    source IP address
    source port number
    dest IP address
    dest port number
  接收端的主机通过这四个值来定位到对应的套接字
  服务器端的应用进程可能有并发的TCP套接字
    每个套接字由一个四元组来标识
  如：Web服务器对为个连接的客户端创建不同的套接字
    非持久性连接HTTP对每个请求创建一个套接字
page23

## Slide 24: 3.2 多路复用和多路分解
3.2.2 面向连接的复用和分解
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
host: IP address A
host: IP address C
network
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
server: IP address B
P4
P5
P6
three segments, all destined to IP address: B,
dest port: 80 are demultiplexed to different sockets
page24

## Slide 25: 3.2 多路复用和多路分解
transport
application
physical
link
network
P3
transport
application
physical
link
transport
application
physical
link
network
P2
source IP,port: A,9157
dest IP, port: B,80
source IP,port: B,80
dest IP,port: A,9157
host: IP address A
host: IP address C
network
P3
source IP,port: C,5775
dest IP,port: B,80
source IP,port: C,9157
dest IP,port: B,80
server: IP address B
P4
threaded server
3.2.2 面向连接的复用和分解
page25

## Slide 26
3.1 概述和传输层服务
3.2 多路复用和多路分解
3.3 无连接运输服务:UDP
page26

## Slide 27: 3.3 无连接运输服务:UDP
UDP：User Datagram Protocol, RFC 768
  不提供额外服务的运输层协议
    让网络尽最大努力交付
    不能解决分组失序问题
    不能解决分组丢失问题
  是一个无连接的运输协议
    UDP协议的发送端和接收端没有“握手”机制
    每个分组单独处理，分组互不关联
  优点何在？
    时延：没有连接(握手)的过程，减少时延
    简单：没有连接状态管理，
    高效：首部字段短(8 bytes)
    快速：可以突发式地传输
page27

## Slide 28: 3.3 无连接服务:UDP
UDP：User Datagram Protocol
  基于UDP的应用：
    DNS：因特网目录服务，域名解析系统
    SNMP：简单网络管理协议
    流媒体传输
    因特网电话
    ……
  基于UDP协议，如何实现可靠传输？
    将可靠传输的机制放在应用层 (应用逻辑)
    在应用程序中定义差错控制的机制
page28

## Slide 29: 3.3 无连接运输服务:UDP
3.3.1 UDP报文段结构
  RFC 768
  提供差错检验: 检验和（Checksum）
  没有差错控制
源端口号
目的端口号
32 bits
载荷：应用数据
(报文，分段报文)
UDP 报文段结构
长度
检验和
有效载荷长度
（UDP 用户数据报）
page29

## Slide 30: 3.3 无连接运输服务:UDP
3.3.2 UDP检验和
  提供差错检验的功能
  Checksum：RFC 1071
Data
检验和
计算
计算
不可靠的网络
发送方
主机
接收方
主机
检验和
比较
确定“数据”是否出错
Data’
page30

## Slide 31: 3.3 无连接运输服务:UDP
3.3.2 UDP检验和
  如何计算检验和？
示例: 两个16-bit整数相加
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
回卷
和
检验和
Note: when adding numbers, a carryout from the most significant bit needs to be added to the result
page31

## Slide 32: 本讲总结
运输层概述和运输层的服务
  端到端的逻辑通信
  可靠的传输服务：TCP
  不可靠的传输服务：UDP
多路复用和多路分解
  端口号：对应用进程进行标识
  UDP套接字：二元组标识
  TCP套接字：四元组标识
UDP协议
  简单：尽最大努力交付
  报文格式
  检验和
page32

## Slide 33: 下讲预告
可靠传输服务的基本原理
  差错控制
    如何检测差错？
    如何恢复差错？
  分组丢失
    如何检测丢失？
    如何恢复丢失？
  分组失序
    如何对分组排序
    如何发现失序
    如何解决失序？
page33

## Slide 34: Q & A