## Slide 1: 计算机网络

## Slide 2: 知识回顾
运输层概述和运输层的服务
  端到端逻辑通信
  可靠的传输服务：TCP
  不可靠的传输服务：UDP
多路复用和多路分解
  端口号：标识应用进程
  UDP套接字：二元组
  TCP 套接字：四元组
UDP协议
  简单高效：尽最大努力交付
  报文格式：首部8字节/4个字段
  检验和：差错检验流程/Checksum方法
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP 用户数据报
应用进程
TCP 复用



IP 复用
UDP 复用



TCP 报文段






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方
UDP 用户数据报
源端口号
目的端口号
32 bits
载荷：应用数据
(报文，分段报文)
UDP 报文段结构
长度
检验和
有效载荷长度
（UDP 用户数据报）
page2

## Slide 3: 本讲任务
如前面所述，网络通信中要解决几个核心问题
  数据错误
  数据丢失
  数据失序
另外：
  流量匹配
  拥塞控制
  ……
本讲将回答前三个问题！
page3

## Slide 4
3.4 可靠数据传输原理
page4

## Slide 5: 3.4 可靠数据传输原理
本节内容
  3.4.0 可靠数据传输概述
  3.4.1 构造可靠的传输协议
  3.4.2 流水线可靠传输协议
  3.4.3 重传协议：回退n步
  3.4.4 重传协议：选择重传
page5

## Slide 6: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.0 可靠数据传输概述
  网络通信的重要环节！
  排名前3的重要问题!
发送进程
接收进程
服务模型示意图
data
不可靠传输信道 udt
不可靠信道的特点决定了可靠服务传输的复杂性
可靠数据传输：reliable data transfer, rdt
packet
packet
data
可靠传输信道 rdt
应用层
运输层
网络层
page6

## Slide 7: 3.4 可靠数据传输原理
发送进程
接收进程
应用层
运输层
不可靠传输信道 udt
网络层
3.4.0 可靠数据传输概述
  软件工程狮的视角
    可创建一个类？
    生成两个对象？
    定义四个函数
packet
packet
data
data
rdt (发送端)
rdt (接收端)
udt_send()
rdt_send()
rdt_rcv()
deliver_data()
服务实现示意图
page7

## Slide 8: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 可靠数据传输概述
  软件工程狮的视角
    可创建一个类？
    生成两个对象？
    定义四个函数 (方法)
packet
packet
data
data
udt_send()
rdt_send()
被上层调用，将数据传输给接收方
被rdt调用，向下层协议发送分组
rdt_rcv()
deliver_data()
接收端有分组
到达即被调用
被 rdt 调用，向上层协议提交数据
四个函数的作用
运输层
rdt (发送端)
rdt (接收端)
page8

## Slide 9: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  过程：
    逐渐引入问题：
      分组差错
      分组丢失
      ……
    协议逐渐丰富，版本演进
  方法/工具：
    有限状态机(Finite State Machine, FSM)
    分别定义：发送方和接收方的状态(行为)
State 1
State 2
触发事件
动作
Trigger
Action
light-off
light-on
push(button)
swtich.open
push(button)
swtich.close
page9

## Slide 10: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0
  前提：
    下层信道是可靠的
    没有分组差错
    没有分组丢失
发送进程
接收进程
应用层
运输层
可靠传输信道
网络层
packet
packet
data
data
rdt (发送端)
rdt (接收端)
udt_send()
rdt_send()
rdt_rcv()
deliver_data()
rdt1.0 示意图
page10

## Slide 11: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0
  前提：
    下层信道是可靠的
  有限状态机：
    发送端向底层信道发送数据
    接收端从底层信道读取数据
Wait for call from above
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
sender
packet
data
udt_send(packet)
rdt_send(data)
被上层调用
向下发送分组
运输层
packet = make_pkt(data)
rdt1.0 发送方
page11

## Slide 12: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0
  前提：
    下层信道是可靠的
  有限状态机：
    发送端向底层信道发送数据
    接收端从底层信道读取数据
extract(packet, data)
deliver_data(data)
Wait for call from below
rdt_rcv(packet)
receiver
data
packet
运输层
rdt_rcv(packet)
deliver_data(data)
底层数据到达
向上提交数据
extract(packet, data)
rdt1.0 接收方
page12

## Slide 13: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：
    前提：底层信道是可靠的
    现实：底层信道存在干扰
      会带来bit差错
    问题：怎么处理bit差错？
        差错检验
        差错恢复
Sender
Receiver
11001100
11001000
page13

## Slide 14: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：着手处理bit差错
    如何检测bit差错：
    如何恢复bit差错？
      肯定确认：接收方告诉发送方数据分组正确到达
      否定确认：接收方告诉发送方数据分组出错
        重传：发送方收到否定确认后重传该分组
    rdt2.0的机制：停止等待协议(Automatic Repeat reQuest, ARQ)
      检测：接收方检测bit差错
      反馈：接收方发送确认消息(ACK或NAK)给发送方
checksum()
page14

## Slide 15: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
Wait for call from above
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isNAK(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
rdt_send(data)
^
extract(rcvpkt, data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
Wait for call from below
发送方
接收方
page15

## Slide 16: 3.4 可靠数据传输原理
Wait for call from above
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
rdt_send(data)
L
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for call from below
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
发送方
接收方
page16

## Slide 17: 3.4 可靠数据传输原理
Wait for call from above
sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
rdt_send(data)
L
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for call from below
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
发送方
接收方
page17

## Slide 18: 3.4 可靠数据传输原理
A
B
pkt
ack
scenario 1
pkt
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
A
B
pkt
nak
pkt
scenario 2
pkt
page18

## Slide 19: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
    问题：当接收方的ACK/NAK信息出错了怎么办？
      发送方不知道接收方发生了什么情况
      重传吗？
        可能会导致接收方：数据重复
      问题的关键是什么？
        识别重复的数据分组！
        接收方怎么识别重复分组呢？
A
B
pkt
ank
pkt
scenario 3
pkt
pkt
page19

## Slide 20: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt1.0：底层的信道是可靠的
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
    问题：接收方如何识别重复分组？
    方案：
      为数据分组进行编号
      接收方丢弃重复分组
        重传肯定确认(ACK)
A
B
pkt(i)
ank
pkt(i)
pkt(i)
pkt(i)
scenario 3
ack
pkt(i+1)
page20

## Slide 21: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
  rdt2.1：处理“混淆的确认”为分组编号
B
A
ack
pkt1
ack
pkt2
pkt0
scenario 1
A
B
nak
ack
pkt1
pkt0
scenario 2
pkt0
A
B
ank
ack
pkt0
scenario 3
pkt0
pkt1
page21

## Slide 22: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
  rdt2.1：处理“混淆的确认”为分组编号
    问题：序号空间最小为多少？
      理论上1个bit就够了！！
      Why？
A
ack
pkt1
ack
pkt0
pkt0
scenario 1
B
page22

## Slide 23: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
  rdt2.1：处理“混淆的确认”
    为分组编号（0，1）
    发送方：
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
Wait for ACK or NAK 0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
Wait for
call 1 from above
Wait for ACK or NAK 1
L
L
page23

## Slide 24: 3.4 可靠数据传输原理
Wait for
0 from below
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt, data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
1 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt, data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.0：停止等待协议(ARQ)
  rdt2.1：处理“混淆的确认”
    为分组编号（0，1）
    接收方：
page24

## Slide 25: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.1：处理“混淆的确认” 为分组编号
  讨论：
发送端:
为分组编号
两个编号 {0,1}足矣
必须检测确认信息是否出错
状态数量翻倍(相对于rdt2.0)
  在状态值中必须记录当前的数据分组号是0 还是 1 .
接收端:
必须检测数据分组是否出错
必须检测数据分组是否重复
  状态值暗示了期待的分组号
注意: 接收方不知道最后的确认信息是否被发送方正确收到
page25

## Slide 26: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.1：处理“混淆的确认” 为分组编号
  rdt2.2：小改进  不要否定确认(NAK)的协议
    和rdt2.1的功能相同
    只使用肯定确认(ACK)
      对ACK进行编号{0,1}足矣
    发送方收到重复编号的ACK等同于收到NAK
      此时发送方将重传分组
page26

## Slide 27: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.1：处理“混淆的确认” 为分组编号
  rdt2.2：小改进  不要否定确认(NAK)的协议
A
B
ack0
pkt1
ack1
pkt0
pkt0
scenario 1
A
B
ack1
ack0
pkt1
pkt0
scenario 2
pkt0
error
A
B
ank
ack0
pkt0
scenario 3
pkt0
pkt1
page27

## Slide 28: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.2：不要否定确认(NAK)的协议
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Wait for ACK
0
发送方片段
Wait for
0 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
接收方片段
L
page28

## Slide 29: 3.4 可靠数据传输原理
底层可靠信道: rdt1.0
底层不可靠信道
  问题1: 如何处理 bit差错？bit errors — rdt 2.x
    detect errors
    recover errors
  问题2: 如何处理分组或确认的丢失？
    packet lost
    ACK lost
Sender
Receiver
Node
11001100
Is rdt 2.x working well?
新问题来了!
page29

## Slide 30: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.x：处理信道中的bit差错
  rdt3.0：处理信道中的bit差错和分组丢失
    差错控制：检测、确认、重传
    分组丢失？
      重传！！
      问题关键：
      如何让发送方认识到分组丢失了？
解决思路：
  如果数据包“失联”了…
  发送端设置“定时器”—timer
    超时重发！
  接收方仍然会收到重复分组
    没关系！——分组编了号的！
page30

## Slide 31: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.x：处理信道中的bit差错
  rdt3.0：处理信道中的bit差错和分组丢失
A
B
ack0
pkt1
ack1
pkt0
pkt0
scenario 1
正常情况
A
B
ack1
ack0
pkt1
pkt0
scenario 2
分组错误
pkt0
error
A
B
ank
ack0
pkt0
scenario 3
确认错误
pkt0
pkt1
page31

## Slide 32: 3.4 可靠数据传输原理
A
B
pkt0
scenario 4
分组丢失
pkt0
time out
ack0
lost
A
B
pkt0
scenario 5
确认丢失
pkt0
time out
ack0
lost
A
B
pkt0
scenario 5
过早超时
pkt0
time out
ack0
delay
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.x：处理信道中的bit差错
  rdt3.0：处理信道中的bit差错和分组丢失
page32

## Slide 33: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt3.0：发送方
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
Wait for ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) && ( corrupt(rcvpkt) || isACK(rcvpkt,1) )
Wait for
call 1 from above
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
Wait for
call 0from above
Wait for ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L
page33

## Slide 34: 3.4 可靠数据传输原理
Wait for
0 from below
sndpkt = make_pkt(ACK0, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
1 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK0, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK0, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt3.0：接收方
    和rdt2.2相同
page34

## Slide 35: 3.4 可靠数据传输原理
Wait for
Call
Wait for
Call
Wait for
Call
Wait for
ACK/NAK
Wait for
Call
Wait for
call 0
Wait for ACK or NAK 0
Wait for
call 1
Wait for ACK or NAK 1
Wait for
0 from below
Wait for
1 from below
版本演化：from rdt1.0 to rdt3.0
Sender
Receiver
rdt1.0
rdt2.0
rdt2.1
page35

## Slide 36: 3.4 可靠数据传输原理
Wait for
call 0
Wait for ACK 0
Wait for
call 1
Wait for ACK 1
Wait for
call 0
Wait for ACK or NAK 0
Wait for
call 1
Wait for ACK or NAK 1
rdt2.1
Wait for
0 from below
Wait for
1 from below
Timer
Timer
Wait for
0 from below
Wait for
1 from below
版本演化：from rdt1.0 to rdt3.0
Sender
Receiver
rdt2.2
rdt3.0
page36

## Slide 37: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.1-rdt3.0：比特交替协议
  rdt3.0 可以正确工作了！！
    事实如此！可靠性有保障了！
效率：糟糕之极！
案例: 对于1Gbps的链路,传输一个1KB的数据分组，链路有30ms的往返时延。
链路的利用率有多少？吞吐率是多少？
新问题又来了! rdt3.0 效率如何？
sender
receiver
RTT
t
page37

## Slide 38: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt3.0：停止等待
    大部分的时光都消耗在等待中!
传输时延 t=L/R=8kbit÷109bit/s=8 μs
利用率= t/(t+RTT) =2.7%%
吞吐率：每30.008ms只能传输1KB的数据，在1Gps的链路上只有33.3 kB/s的吞吐量！
sender
receiver
RTT
t
page38

## Slide 39: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  新问题：
    如何提高吞吐量？
    提高网络利用率？
  欲知后事如何，请待下堂课分解!
剧透：流水线 pipeline…
page39

## Slide 40: 本讲总结
可靠数据传输原理
  处理分组差错
    检验和, Checksum
    停止等待：来自接收方的确认->重传
  处理分组丢失
    定时器
    超时重传
  停止等待，比特交替….
使用的方法/工具
  循序渐进由简入难
  有限状态机，简单时序图
page40

## Slide 41: Q & A