## Slide 1: 计算机网络

## Slide 2: 知识回顾
可靠数据传输原理
  处理分组差错(rdt2.x)
    Checksum
    ARQ: 停止等待来自接收方的确认
    重传
    分组编号(0,1) –比特交替
    确认编号(0,1)
  处理分组丢失(rdt3.0)
    定时器
    超时重传
Wait for
call 0
Wait for ACK 0
Wait for
call 1
Wait for ACK 1
Timer
Timer
Wait for
0 from below
Wait for
1 from below
rdt2.2
rdt3.0
page

## Slide 3
3.4 可靠数据传输原理(续)
3.5 面向连接的运输: TCP

## Slide 4: 3.4 可靠数据传输原理
上回书说到：可靠网络通信，还要解决效率问题！
page

## Slide 5: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.1~rdt3.0：比特交替协议
  rdt3.0 可以正确工作了！！
    事实如此！可靠性有保障了！
效率：糟糕之极！
案例: 对于1Gbps的链路,传输一个1KB的数据分组，链路有30ms的往返时延。
链路的利用率有多少？吞吐率是多少？
Rdt2.X~3.0 效率如何？
sender
receiver
RTT
t
page

## Slide 6: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.1 构造可靠数据传输协议
  rdt2.x~3.0：停止等待~大部分的时光都消耗在等待中!
  新问题：
    如何提高吞吐量？
    提高网络利用率？
流水线 pipeline…
page

## Slide 7: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.2 从停止等待协议到流水线协议
  流水线：
    发送方发送一个分组之后
    接到对方确认之前
    可继续发其他分组
    不再是: 停止发送~等待确认
问题：让流水线工作的前提？
  数据分组的序号空间增大
  在发送方和/或接收方
    需要设置缓存
page

## Slide 8: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.2 从停止等待协议到流水线协议
first packet bit transmitted, t = 0
sender
receiver
RTT
first packet bit arrives
last packet bit arrives, send ACK
ACK arrives, send next
packet, t = RTT + L / R
page

## Slide 9: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.2 从停止等待协议到流水线协议
  流水线：成倍提高网络的利用率
first packet bit transmitted, t = 0
sender
receiver
RTT
last bit transmitted, t = L / R
first packet bit arrives
last packet bit arrives, send ACK
ACK arrives, send next
packet, t = RTT + L / R
last bit of 2nd packet arrives, send ACK
last bit of 3rd packet arrives, send ACK
Increase utilization
by a factor of 3!
page

## Slide 10: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.2 从停止等待协议到流水线协议
  优点：成倍地提高网络的通信效率
  问题：流水线中如何实现可靠控制？
B
换言之：出现分组丢失、差错或延时后如何考虑重传策略？
回退N步 (go-back-N，GBN)
选择重传 (selective repeat，SR）
A
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
lost
pkt?
pkt?
page

## Slide 11: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
发送方：
  允许发送方发送多个分组，而不需等待确认
  未确认的分组数<N (窗口长度)
    问题：为什么要限制一下，必须小于N？
      发送方的缓存容量是有限度的！
      不能让发送方“肆无忌惮”地发数据, 否则跟UDP没太大区别了
      是流控制的需要：发送速率不能大于接收速率！
      也是拥塞控制的需要：不要擅自给网络添堵！
  设置定时器：处理丢失，进行重传
    问题：设置多少个定时器？
      多多益善么？——定时器也耗费资源!
page

## Slide 12: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
接收方：
  前提：
    接收方没有缓存(降低成本)
    只接收有序的分组(向上提交)
    会丢弃失序的分组(有点可惜)
page

## Slide 13: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
接收方：
  前提：
    接收方没有缓存(降低成本)
    只接收有序的分组(向上提交)
    会丢弃失序的分组(有点可惜)
  问题：接收方肿么确认分组？
    场景1：分组丢失—数据失序
      接收方：丢弃失序分组
A
B
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
失
pkt1
pkt2
pkt3
弃
弃
超时
pkt4
ack0
计时
page

## Slide 14: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
接收方：
  前提：
    接收方没有缓存(降低成本)
    只接收有序的分组(向上提交)
    会丢弃失序的分组(有点可惜)
  问题：接收方肿么确认分组？
    场景1：分组丢失—数据失序
    场景2：确认丢失—累积确认
      ack3 ：小于等于序号3的分组 都被确认收到了
A
B
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
X
pkt4
pkt5
pkt6
计时
pkt7
ack3
page

## Slide 15: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
接收方：
  前提：
    接收方没有缓存(降低成本)
    只接收有序的分组(向上提交)
    会丢弃失序的分组(有点可惜)
  问题：接收方肿么确认分组？
    场景1：分组丢失—数据失序
    场景2：确认丢失—累积确认
    场景3：分组出错—重复确认
      接收方：重复确认
      发送方：可在超时之前就重传, 果断处之
A
B
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
pkt1
pkt2
pkt3
计时
pkt4
ack0
ack0
弃
弃
错
page

## Slide 16: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
  又回到发送方：
    接收方没缓存(机制简单)，重担落在发送方了！
    引入一个新概念：滑动窗口(slide window)
      窗口长度是固定的：N
      窗口可以滑动？
窗口
page

## Slide 17: 3.4 可靠数据传输原理
窗口
3.4.3 回退N步
  又回到发送方：
    接收方没缓存(机制简单)，重担落在发送方了！
    引入一个新概念：滑动窗口(slide window)
      窗口长度是固定的：N
      窗口可以滑动？
page

## Slide 18: 3.4 可靠数据传输原理
窗口
3.4.3 回退N步
  又回到发送方：
    接收方没缓存(机制简单)，重担落在发送方了！
    引入一个新概念：滑动窗口(slide window)
      窗口长度是固定的：N
      窗口可以滑动？
page

## Slide 19: 3.4 可靠数据传输原理
窗口
已经确认的分组
待确认分组
待发送的分组
不能发送的分组
3.4.3 回退N步
  又回到发送方：
    接收方没缓存(机制简单)，重担落在发送方了！
    引入一个新概念：滑动窗口(slide window)
      窗口长度是固定的：N
      窗口可以滑动？
page

## Slide 20: 3.4 可靠数据传输原理
窗口
send_base
基序号
nextseqnum
下一个要发送的序号
N
动画演示
3.4.3 回退N步
  又回到发送方：
    接收方没缓存-机制简单，重担落在发送方了！
    引入一个新概念：滑动窗口(slide window)
      窗口长度是固定的：N
      窗口可以滑动？
page

## Slide 21: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
  发送方FSM
Wait
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
timeout
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum, data, chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
else
refuse_data(data)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base=1
nextseqnum=1
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L
上层的调用
超时事件
收到ACK
收到错误ACK
page

## Slide 22: 3.4 可靠数据传输原理
Wait
udt_send(sndpkt)
default
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcurrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum, ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
expectedseqnum=1
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
L
3.4.3 回退N步
  接收方FSM
page

## Slide 23: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.3 回退N步
  存在的问题：
    接收方丢弃所有失序分组——好可惜啊！
    发送端可能一下子要重传很多个分组！
page

## Slide 24: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.4 选择重传
  发送方：允许发送方发送多个分组，而不需等待确认
  接收方：对正确接收的分组进行逐个确认
    分组失序：把分组缓存，向上层有序提交分组
  发送方有选择地重传
    哪个分组的ack没收到，就重传那个分组
  发送方和接收方都有缓存(滑动窗口)
socket
door
TCP
send buffer
TCP
receive buffer
socket
door
segment
application
writes data
application
reads data
page

## Slide 25: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.4 选择重传
  接收方：
    前提：
      接收方有缓存
      可接收失序的分组(暂缓提交)
page

## Slide 26: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.4 选择重传
  接收方：
    前提：
      接收方有缓存
      可接收失序的分组(暂缓提交)
    问题：接收方肿么确认分组？
      场景1：分组丢失—数据失序
        接收方：缓存失序分组
        逐个确认正确收到的分组
A
B
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
失
pkt1
pkt1超时
pkt4
ack0
计时
ack2
ack3
page

## Slide 27: 3.4 可靠数据传输原理
A
B
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
X
pkt1
pkt4
pkt5
计时
pkt6
ack3
3.4.4 选择重传
  接收方：
    前提：
      接收方有缓存
      可接收失序的分组(暂缓提交)
    问题：接收方肿么确认分组？
      场景1：分组丢失—数据失序
      场景2：确认丢失—超时事件
        发送方重传
page

## Slide 28: 3.4 可靠数据传输原理
A
B
pkt1
pkt2
pkt0
pkt3
pkt1
pkt4
pkt5
计时
pkt6
ack0
ack0
错
ack3
3.4.4 选择重传
  接收方：
    前提：
      接收方有缓存
      可接收失序的分组(暂缓提交)
    问题：接收方肿么确认分组？
      场景1：分组丢失—数据失序
      场景2：确认丢失—超时事件
      场景3：分组出错—重复确认
        接收方：重复确认
        发送方：可在超时之前就重传
          果断处之
page

## Slide 29: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.4 选择重传
动画演示
page

## Slide 30: 3.4 可靠数据传输原理
3.4.5 实现可靠传输的基础构件
  检验和 Checksum
  定时器 Timer
  分组序号 Sequence Number
    序号空间
  确认序号 Acknowledgement Number
    累积确认，重复确认，逐一确认
  流水线
  滑动窗口 Slide Window
    窗口尺寸：N
    窗口变量：base, nextsqnum
page

## Slide 31
3.4 可靠数据传输原理(续)
3.5 面向连接的运输: TCP
page

## Slide 32: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.2 TCP数据封装
3.5.3 往返时间估计
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 33: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
  TCP: RFCs 793, 1122,1323, 2018, 2581
  因特网最复杂的协议，没有之一
  端到端协议：一个发送方，一个接收方 (不会广播)
  可靠传输：
    有序的字节流传输：无损坏、无冗余、按序交付
      差错检验：Checksum
      重传：解决数据差错、分组丢失、超时等问题
      累积确认
      定时器
      序号，确认号
    流水线协议
      提供流控制和拥塞控制
page

## Slide 34: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
  TCP是全双工协议
    在一个TCP连接中，数据流是双向的
      发送方/接收方：可以发送数据，也可以接收数据
    MSS：最大报文段长度
  TCP是面向连接的协议
    通过“握手” 交换控制信息
    初始化发送方和接收方的状态
  TCP可实现流控制
    发送方的发送速度
    不能大于
    接收方的接收速度
page

## Slide 35: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述

端口
…
发送 TCP 报文段
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
报文段
…
报文段
报文段
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

MSS
page

## Slide 36: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.2 TCP数据封装
3.5.3 往返时间估计
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 37: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
    序号空间：[0~232]
    序号规则：面向字节流编序号：
      报文段的编号是该报文段数据中第一个字节的编号
      Sq#(i+1) == Sq#(i) + Lsegment(i)
      不是对报文段编号
Segments
#1
#526
Message
……
#?
Len==525Bytes
page
Len==1440Bytes
一个TCP连接理论上能传输的最大字节数是多少？

## Slide 38: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
    序号空间：[0~(232-1)]
    序号规则：
    确认号：
      ACK#(0) == 0
      ACK#(i) == Sq#(i) + Lsegment(i)报文段长度
      ACK：期望的下一个报文段序号
User types ‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of ‘C’, echoes back ‘C’
简单的telnet交互场景
Host B
Host A
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
page

## Slide 39: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  以HTTP实验为例
http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html
IP: 172.20.60.13
Port: 49753
IP: 128.119.245.12
Port: 80
page

## Slide 40: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  以HTTP实验为例
IP: 172.20.60.13
Port: 49753
IP: 128.119.245.12
Port: 80
[SYN] Seq=0, len=0
[SYN,ACK] Seq=0, Ack=1, len=0
[ACK] Seq=1, Ack=1, len=0
[ACK] Seq=1, Ack=1, len=300
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=0
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=489
[ACK] Seq=301, Ack=490, len=0
[FIN,ACK] Seq=490, Ack=301, len=0
[ACK] Seq=301, Ack=491, len=0
三次握手建立连接
HTTP请求
HTTP响应
结束连接
page

## Slide 41: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    此外，接收端也有定时器！
page
GBN
SR
TCP

## Slide 42: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
      前提：
        期望序号的报文段按序到达
        之前的报文段都已经被确认
      确认动作
        延迟500ms确认新到的分组
        为后面的累积确认做准备
Host B
Host A
500ms
延迟确认
page

## Slide 43: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
      前提：
        期望序号的报文段按序到达
        另一个按序报文等待确认
      确认动作
        立即发送单个累积确认 (不能多！)
        确认两个按序报文段
Host B
Host A
500ms
累积确认
page

## Slide 44: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
      前提：
        期望序号的报文段按序到达
        另一个按序报文等待确认
      确认动作
        立即发送单个累积确认
        确认两个按序报文段
Host B
Host A
累积确认
补充：累积确认还可以解决确认丢失的问题;
发送方不会重传分组，这样就可以累计多个确认…
X 确认丢失
page

## Slide 45: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
    场景3：冗余确认
      前提：比期望序号大的报文段到达
      确认动作：立即发送冗余确认(重复确认)
      言外之意：我这边分组失序咧!
Host B
Host A
重复确认
X
page

## Slide 46: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
    场景3：冗余确认
    场景4：立即确认
      前提：失序后最低望序号的报文段到达
      确认动作：立即发送确认(期望的分组序号)
      言外之意：网络中有轻度拥塞，这个分组来得真及时，赞！
Host B
Host A
重复确认
立即确认
page

## Slide 47: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制(发送方)
    场景5：快速重传
      前提：
        发送方收到3个冗余确认
      重传动作
        超时之前重发报文段
        避免无谓的等待
      言外之意：
        网络中出现了比较糟糕的情况：中度拥塞！
Host B
Host A
重复确认
超时
page

## Slide 48: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制(发送方)
    场景6：加倍超时
      前提：
        发送方产生一次超时重传
        网络发生了重度拥塞…
      动作
        发送方加倍超时间隔
      效果：
        是一种有限形式的拥塞控制
        让发送方适当放缓节奏
Host B
Host A
超时
超时重传
page

## Slide 49: 本讲总结
可靠数据传输原理
  流水线协议
    提高网络传输效率
  回退N步
  选择重传
TCP协议
  协议简介
  TCP可靠传输
    确认和重传策略
page
课后复习巩固！

## Slide 50: Q & A