## Slide 1: 计算机网络

## Slide 2: 知识回顾
可靠数据传输原理
  流水线协议
    提高网络传输效率
  回退N步
  选择重传
  滑动窗口
TCP协议
  协议简介

## Slide 3
3.5 面向连接的运输：TCP
page

## Slide 4: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.3 往返时间估计
3.5.2 TCP数据封装
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 5: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
  TCP: RFCs 793, 1122,1323, 2018, 2581
  因特网最复杂的协议，没有之一
  端到端协议：一个发送方，一个接收方 (不会广播)
  可靠传输：
    有序的字节流传输：无损坏、无冗余、按序交付
      差错检验：Checksum
      重传：解决数据差错、分组丢失、超时等问题
      累积确认
      定时器
      序号，确认号
    流水线协议
      提供流控制和拥塞控制
page

## Slide 6: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
  TCP是全双工协议
    在一个TCP连接中，数据流是双向的
      发送方/接收方：可以发送数据，也可以接收数据
    MSS：最大报文段长度
  TCP是面向连接的协议
    通过“握手” 交换控制信息
    初始化发送方和接收方的状态
  TCP可实现流控制
    发送方的发送速度
    不能大于
    接收方的接收速度
page

## Slide 7: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述

端口
…
发送 TCP 报文段
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
报文段
…
报文段
报文段
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

MSS
page

## Slide 8: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.3 往返时间估计
3.5.2 TCP数据封装
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 9: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
    序号空间：[0~232]
    序号规则：面向字节流编序号：
      报文段的编号是该报文段数据中第一个字节的编号
      Sq#(i+1) == Sq#(i) + Lsegment(i)
      不是对报文段编号
Segments
#1
#526
Message
……
#?
Len==525Bytes
page
Len==1440Bytes
一个TCP连接理论上能传输的最大字节数是多少？

## Slide 10: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
    序号空间：[0~232]
    序号规则：
    确认号：
      ACK#(0) == 0
      ACK#(i) == Sq#(i) + Lsegment(i)报文段长度
      ACK：期望的下一个报文段序号
User types ‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of ‘C’, echoes back ‘C’
简单的telnet交互场景
Host B
Host A
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
page

## Slide 11: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  以HTTP实验为例
http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html
IP: 172.20.60.13
Port: 49753
IP: 128.119.245.12
Port: 80
page

## Slide 12: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  以HTTP实验为例
IP: 172.20.60.13
Port: 49753
IP: 128.119.245.12
Port: 80
[SYN] Seq=0, len=0
[SYN,ACK] Seq=0, Ack=1, len=0
[ACK] Seq=1, Ack=1, len=0
[ACK] Seq=1, Ack=1, len=300
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=0
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=489
[ACK] Seq=301, Ack=490, len=0
[FIN,ACK] Seq=490, Ack=301, len=0
[ACK] Seq=301, Ack=491, len=0
三次握手建立连接
HTTP请求
HTTP响应
结束连接
page

## Slide 13: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
      接收方的确认号可能是增长性的确认（目前采用的主要策略）
        可以跳跃，但不回退
      选择性的确认（TCP的新建议，更似选择重传）
    此外，接收端也有定时器！
page
GBN
SR
TCP

## Slide 14: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
      前提：
        期望序号的报文段按序到达
        之前的报文段都已经被确认
      确认动作
        延迟500ms确认新到的分组
        为后面的累积确认做准备
Host B
Host A
500ms
延迟确认
page

## Slide 15: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
      前提：
        期望序号的报文段按序到达
        另一个按序报文等待确认
      确认动作
        立即发送单个累积确认，确认两个按序报文段(不能多！)
Host B
Host A
500ms
累积确认
page

## Slide 16: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
      前提：
        期望序号的报文段按序到达
        另一个按序报文等待确认
      确认动作
        立即发送单个累积确认，确认两个按序报文段
Host B
Host A
累积确认
补充：累积确认还可以解决确认丢失的问题; 发送方不会重传分组，这样就可以累计多个确认…
X 确认丢失
page

## Slide 17: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
    场景3：重复确认
      前提：分组出错，或，比期望序号大的报文段到达
      确认动作：立即发送重复确认(冗余确认)
      言外之意：我这边分组失序咧! 但我给你的确认号不失序！
Host B
Host A
重复确认
X
page

## Slide 18: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制
    流水线协议
    GBN和SR的混合体
    场景1：延迟确认
    场景2：累积确认
    场景3：冗余确认
    场景4：立即确认
      前提：失序后最低望序号的报文段到达
      确认动作：立即发送确认(期望的分组序号)，比之前的重复确认号增加了
      言外之意：网络中有轻度拥塞，这个分组来得真及时，赞！
Host B
Host A
重复确认
立即确认
page

## Slide 19: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制(发送方)
    场景5：快速重传
      前提：
        发送方收到3个重复确认
      重传动作
        超时之前重发报文段
        避免无谓的等待
      言外之意：
        网络中出现了比较糟糕的情况：中度拥塞！
Host B
Host A
重复确认
超时
page

## Slide 20: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  TCP的确认和重传机制(发送方)
    场景6：加倍超时
      前提：
        发送方产生一次超时重传
        网络发生了重度拥塞…
      动作
        发送方加倍超时间隔
      效果：
        是一种有限形式的拥塞控制
        让发送方适当放缓节奏
Host B
Host A
超时
超时重传
page

## Slide 21: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP确认和重传策略的小结
page
case-R1: 分组按序到达
  延迟确认累计确认
  //可以少发一些确认分组
case-S1: 超时事件
  重传pkt(i)
  setTimer(i) //加倍时间间隔
Sender
Receiver
pkt, sn#==i
ack, ack#==j
case-R2: 分组失序
  延迟确认
  重复确认最后一个有序分组
ack#只会增长
case-S2: 收到3+重复确认
  不等超时，立即重传pkt(i)
  resetTimer(i)
case-S3: 发现累计的确认
  Kill Timer(i)
  //减少不必要的重传
  //可解决确认丢失的问题
case-R3:失序后期望的最低序号分组到达
  延迟确认
  立即确认

## Slide 22: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.3 往返时间估计
3.5.2 TCP数据封装
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 23: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.3 TCP往返时间估计
  问题1：TCP协议的发送方如何设置定时器的时间间隔？
    超时时间间隔要大于RTT(round time trip)！
    但是，RTT总是在波动！
    超时时间间隔小了会出现什么问题？
      累积确认到达之前，会产生不必要的重传！
    超时时间间隔大的会出现什么问题？
      对分组丢失的反映迟钝，降低了传输效率！
      累积确认、快速重传可以解决一些问题
      但还是要充分估计，不能让超时时间间隔过大！
page

## Slide 24: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.3 TCP往返时间估计
  问题1：TCP协议的发送方如何设置定时器的时间间隔？
    超时时间间隔大于RTT(round time trip)
    但是，RTT总是在波动！
  问题2：怎样估计RTT？
    SampleRTT:
      某个报文段被发出，到收到确认的时间间隔
      TCP仅在某个时刻做一次SampleRTT测量
      SampleRTT的值也会波动
      因此需要统计学意义上的测量和估计
page

## Slide 25: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.3 TCP往返时间估计
  问题2：怎样估计RTT？
    指数加权平均移动(EWMA)
    EstimatedRTT = (1-)*EstimatedRTT + *SampleRTT
    RFC 6298: =0.125
page

## Slide 26: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.3 TCP往返时间估计
  问题3：怎样估计RTT的偏差？
    DevRTT = (1-)*DevRTT + *|SampleRTT-EstimatedRTT|
    RFC 6298: =0.25
  问题4：怎样设置超时时间间隔？
    TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
estimated RTT
“safety margin”
page

## Slide 27: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.3 往返时间估计
3.5.2 TCP数据封装
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 28: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP 数据载荷(应用层报文分段)
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据载荷
IP 首部
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
发送在前
page

## Slide 29: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
源端口和目的端口
  字段长度：各占 2 字节；
  主要作用：端口是运输层与应用层的服务接口； 实现对运输层的复用和分解；
page

## Slide 30: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
序号
  字段长度：占 4 字节；
  主要作用：TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
page

## Slide 31: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
确认号
  字段长度：占 4 字节；
  主要作用：是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
page

## Slide 32: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
数据偏移（首部长度）
  字段长度：占 4 bit；
  主要作用：指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位不是字节而是 32 bit (4 字节为计算单位~word)。
page

## Slide 33: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
保留字段
  字段长度：占 6 bit；
  主要作用：保留为今后使用，目前均置为 0。
page

## Slide 34: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
紧急比特位
  字段长度：占 1 bit；
  主要作用：当 URG 为1时，告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
page

## Slide 35: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
确认比特位
  字段长度：占 1 bit；
  主要作用：只有当 ACK = 1 时确认号字段才有效。当 ACK = 0 时，确认号无效。
page

## Slide 36: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
推送比特位
  字段长度：占 1 bit；
  主要作用：接收 推送比特位置 1 的报文段，就尽快地交付给接收应用进程，而不需缓存该报文段。
page

## Slide 37: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
复位比特位
  字段长度：占 1 bit；
  主要作用：当 RST = 1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
page

## Slide 38: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
同步比特位
  字段长度：占 1 bit；
  主要作用：同步比特 SYN = 1，就表示这是一个连接请求或确认连接的报文段。
page

## Slide 39: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
终止比特位
  字段长度：占 1 bit；
  主要作用：用来释放一个连接。当FIN = 1 时，表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
page

## Slide 40: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
接收窗口
  字段长度：占2字节(16bits)；
  主要作用：窗口字段用于流控制。TCP 连接的一端根据设置的缓存空间大小确定自己的接收窗口大小，然后通知对方以确定对方的发送窗口的上限。
page

## Slide 41: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
检验和
  字段长度：占2字节(16bits)；
  主要作用：检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
page

## Slide 42: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
紧急指针
  字段长度：占2字节(16bits)；
  主要作用：紧急指针指出在本报文段中的紧急数据的最后一个字节的序号。
page

## Slide 43: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
选项字段
  字段长度：可变；
  主要作用：（1）最大报文段长度 MSS ~告诉对方 TCP“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。其他作用可以参考标准文档…
page

## Slide 44: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
接收窗口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 bit
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 32
填 充
填充字段
  字段长度：可变；
  主要作用：使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
page

## Slide 45: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.2 TCP数据封装

## Slide 46: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.3 往返时间估计
3.5.2 TCP数据封装
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 47: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.5 TCP流量控制
  目标：
    速度匹配：发送速度不能大于接收速度
  原因：
     接收方的缓存空间有限
     接收方提交数据的速度有限
data from IP
data to application process
RcvBuffer
RcvWindow
page

## Slide 48: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.5 TCP流量控制
  机制：
    接收窗口：接收缓存中的剩余空间
    接收方在向发送方确认时，随时告诉对方自己接收窗口的大小
      以HTTP实验为例
page

## Slide 49: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.5 TCP流量控制
  机制：
    接收窗口：接收缓存中的剩余空间
    接收方在向发送方确认时，随时告诉对方自己接收窗口的大小
      以HTTP实验为例
IP: 172.20.60.13
Port: 49753
IP: 128.119.245.12
Port: 80
[SYN] Seq=0, len=0, win=8192
[SYN,ACK]Seq=0, Ack=1, len=0, win=14600
[SYN,ACK]Seq=1, Ack=1, len=0, win=66240
[ACK]Seq=1, Ack=1, len=300, win= 16560
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=0, win= 15744
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=489, win=123
[ACK]Seq=301, Ack=490, len=0, win=65748
[FIN,ACK]Seq=490, Ack=301, len=0, win=15744
[ACK]Seq=301, Ack=491, len=0, win=65748
page

## Slide 50: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.1 TCP协议概述
3.5.4 TCP可靠运输
3.5.3 往返时间估计
3.5.2 TCP数据封装
3.5.5 TCP流量控制
3.5.6 TCP连接管理
page

## Slide 51: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.6 TCP连接管理
  TCP是“面向连接”的运输协议
    运输之前，要先建立“逻辑连接”
    初始化TCP的参数
      序号
      缓存
    客户端发起连接
      Socket clientSocket = new Socket("hostname", "port#");
    服务器端等待连接
      Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
page

## Slide 52: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.6 TCP连接管理
  TCP是“面向连接”的运输协议
connection state: ESTAB
connection variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
connection state: ESTAB
connection Variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
Socket clientSocket =
new Socket("hostname", "port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
page

## Slide 53: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.6 TCP连接管理
  通过握手建立连接
SYN=1, seq#=x
初始化序号=x
发送TCP SYN报文
ESTAB
SYN=1, seq#=y
ACK=1; ack#=x+1
初始化序号=y
发送SYN相应报文
ACK=1, ack#=y+1
收到 SYNACK(x)
表示服务器是活动的;
为SYNACK报文段进行确认;
该报文段可以包含应用数据
接收到ACK(y)
表明客户端是活动的
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
client state
LISTEN
server state
LISTEN
page

## Slide 54: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.6 TCP连接管理
  关闭连接
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FIN=1, seq#=y
ACK=1; ack#=y+1
ACK=1; ack#=x+1
等待服务器端
关闭
仍然可以传输数据
不能再发送数据
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
定时：2倍报文段生命周期
CLOSED
FIN_WAIT_1
FIN=1, seq#=x
不能发数据
可以接收数据
clientSocket.close()
client state
server state
ESTAB
ESTAB
page

## Slide 55: 3.5 面向连接的运输：TCP
3.5.4 TCP可靠运输
  TCP的序号、确认号
  以HTTP实验为例
  建立在连接的基础上
  TCP的连接管理
IP: 172.20.60.13
Port: 49753
IP: 128.119.245.12
Port: 80
[SYN] Seq=0, len=0
[SYN,ACK] Seq=0, Ack=1, len=0
[SYN,ACK] Seq=1, Ack=1, len=0
[ACK] Seq=1, Ack=1, len=300
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=0
[ACK]Seq=1, Ack=301, len=489
[ACK] Seq=301, Ack=490, len=0
[FIN,ACK] Seq=490, Ack=301, len=0
[ACK] Seq=301, Ack=491, len=0
三次握手建立连接
HTTP请求
HTTP响应
结束连接
page

## Slide 56: 本讲总结
page
TCP可靠运输
往返时间估计
TCP数据封装
TCP流量控制
TCP连接管理
Checksum
序号/确认号
确认和重传策略
定时器~超时重传
三次握手
结束连接
测量RTT
估计RTT
计算RTT偏差
设定定时间隔
告知对方~我的接收窗口大小

## Slide 57: Q & A