## Slide 1: 计算机网络

## Slide 2
5.4 局域交换网

## Slide 3: 5.4 局域交换网
某机构的网络示意图
page3

## Slide 4: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
5.4.2 以太网
5.4.3 链路层交换机
5.4.4 虚拟局域网
page4

## Slide 5: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (1) 链路层编址
    MAC地址(LAN地址、物理地址)
    功能：
      给每一个网络接口编的地址
      在局域网内工作
      将数据帧从一个网络接口传输到 物理连接的另外一个网络接口
    48bit MAC地址(-分16进制)
      如：1A-2F-BB-76-09-AD
    MAC地址：烧写在网卡的ROM中
adapter
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)
Broadcast address =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
page5

## Slide 6: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (1) 链路层编址
    问题：有了IP地址，为什么又杀出一个MAC地址？
    MAC 地址 vs IP地址
      工作在不同的协议层次
        IP地址是在广域网/互联网中寻址
      IP地址可以动态改变，MAC地址一般是固定的(也不会重复)
      IP地址是层次结构，MAC地址是扁平结构
邮政编码: 103500
地址: 北京市261信箱
收件人: 张三
Router
IP Addr
Port ＃
261信箱可能由海淀区
搬迁到潮阳区
邮局知道261信箱的
物理位置(MAC地址)
page6

## Slide 7: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (1) 链路层编址
    问题：谁来分配MAC地址？
    IEEE (国际电气和电子工程师协会)
      设备生产商向IEEE购买MAC地址段
page7

## Slide 8: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  问题：A知道B主机的IP地址，怎么确定B的MAC地址？
  (2) 地址解析协议(ARP)：
    每个IP结点(主机或路由器端口)，在链路层有一个ARP表
    < IP address; MAC address; TTL>
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
A
B
page8

## Slide 9: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (2) 地址解析协议(ARP)：
    A想给B发送数据报，且B的MAC地址不在A的ARP表中
    A通过链路广播来发送查询分组(帧)
      广播的目的MAC地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF
        who has IP address x.x.x.x，
        tell a.a.a.a (A’s IP地址)
      局域网内的所有主机都会收到这个广播的查询帧
      B收到这个APR查询后，向A回应自己的MAC地址
        B封装一个响应数据帧，发送到A的MAC地址
        这次是单播，不是广播
      A收到B的响应之后，将它存入ARP表中
      APR是“即插即用”的协议
        结点自主创建/更新ARP表，不需网络管理员干预
page9

## Slide 10: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (2) 地址解析协议(ARP)：
    协议层次
page10
HTTP
DNS
......
TCP
UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
802.X
应用层
运输层
网络层
链路层
DHCP
SMTP

## Slide 11: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (2) 地址解析协议(ARP)：
    ARP实验
page11

## Slide 12: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (3) 跨子网的地址解析
    问题：如何穿过路由器
    设：
      A知道B的IP地址，
      A知道路由器的IP地址/MAC地址(如何知道？)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
page12
网关地址
ARP查询

## Slide 13: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (3) 跨子网的地址解析
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
A创建IP数据报(源IPA, 目的IPB)
A创建链路帧(源MACA, 目的MACR1)
page13

## Slide 14: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (3) 跨子网的地址解析
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
数据帧从A到达R
R解析数据帧，提交到IP层
page14

## Slide 15: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (3) 跨子网的地址解析
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
R将IP数据报向B的子网转发
R封装数据帧(源MACR2, 目的MACB)
page15

## Slide 16: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (3) 跨子网的地址解析
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
R将IP数据报向B的子网转发
R封装数据帧(源MACR2, 目的MACB)
page16

## Slide 17: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
  (3) 跨子网的地址解析
B收到数据帧
B解析数据帧并向上层提交数据报
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
page17

## Slide 18: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
5.4.2 以太网
5.4.3 链路层交换机
5.4.4 虚拟局域网
page18

## Slide 19: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  什么是以太？
  以太网是最典型的局域网
  有线局域网
    以太网： 802.3 CSMA/CD
    载波监听/碰撞检测
    令牌环网：802.5
  无线局域网
    wifi: 802.11 CSMA/CA
    载波监听/碰撞避免
    … 802.15
  什么是802.X？
page19

## Slide 20: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  局域网技术的主流
  网络接口(网卡)造价低廉
  简单(相比于令牌网和ATM)
  速度不断升级: 10 Mbps – 10 Gbps
Metcalfe’s Ethernet sketch
Bob Metcalfe
page20

## Slide 21: 回顾~5.3 多址访问协议
CSMA/CD (碰撞检测)
CSMA/CD: 载波监听/碰撞检测
  在较短的时间检测到碰撞
  终止碰撞的传输
  避免信道的浪费
碰撞检测功能:
  在有线网络中容易实现
    比较发送和接收信号
  在无线网络中难以检测
    接收信号衰减严重
比方: 一个礼貌的健谈者
spatial layout of nodes

## Slide 22: 回顾~5.3 多址访问协议
CSMA/CD 算法描述
1. 网卡接收到网络层的数据报，封装成帧
2. 如果网卡检测到信道是空闲的, 则开始传输帧； 如果信道是繁忙的, 则等到信道空闲后再传输.
3. 如果网卡在传输帧的整个过程中没有检测到其他帧的传输, 则网卡成功传输该帧；
4. 如果网卡检测到其他帧的传输，则取消发送该帧，并发送一个拥堵信号(jam signal)
5. 取消之后, 网卡等待一个随机时间量，然后返回步骤2 (二进制指数回退):
  发生m次碰撞, 网卡从{0,1,2, …, 2m-1}中随机选择一个数K, 等待 K·512 比特时间后返回步骤2
什么是比特时间？
  如1Gbps，每比特时间是10-9s
  若K=1023
  则等待时间 t = 1023*512*10-9 = 50 μs

## Slide 23: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  (1) 以太网帧结构
  前同步码: 共8个字节，
    前七个字节都为：10101010
    最后一个字节为：10101011
    用于发送方和接收方的时钟同步
目的MAC址
源MAC地址
data (payload)
CRC
前同步码
类型
page23

## Slide 24: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  (1) 以太网帧结构
  MAC地址: 共12个字节，目的地址和源地址各6个字节
    接收方的网卡收到帧，
      如果目的地址是自己的MAC地址
      或者目的地址是广播地址
        则解析该帧并向网络层提交
      否则丢弃该帧
目的MAC址
源MAC地址
data (payload)
CRC
前同步码
类型
page24

## Slide 25: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  (1) 以太网帧结构
  类型: 2个字节，
    标识封装上层协议的类别，可能是
      IP数据报：(0800)hex
      APR数据分组：(0806)hex
      其他链路层数据分组
  CRC: 4字节(32bit): 循环冗余检测码
目的MAC址
源MAC地址
data (payload)
CRC
前同步码
类型
page25

## Slide 26: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  (1) 以太网帧结构
  e.g.，
page26

## Slide 27: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
  (1) 以太网帧结构
  e.g.，
page27

## Slide 28: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
(1) 以太网帧结构
  从帧的结构来思考以太网提供的服务：
  无连接服务
    发送方和接收方不需要事先握手
  不可靠的通信
    链路层的接收方不会给发送方确认
    问题：帧出错/丢失了怎么办？
  尽最大努力交付
    碰撞后：二进制指数回退
page28

## Slide 29: 5.4 局域交换网
5.4.2 以太网
(2) 以太网标准系列
  802.3——相同的MAC协议(CSMA/CD)和帧结构
  不同的物理层
    不同的传输速度：2Mbps/10Mbps/100Mbps/1Gbps/10Gbps
    不同的物理媒体：光纤、同轴电缆、双绞线
application
transport
network
link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
光纤
铜媒(双绞线)
page29

## Slide 30: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
5.4.2 以太网
5.4.3 链路层交换机
5.4.4 虚拟局域网
page30

## Slide 31: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  以太网的拓扑结构
  总线结构: 1990s
    所有的结点都在一个碰撞域(和其他结点都可能碰撞)
  星型结构: 当今主流
    通过交换机进行局域网连接
    碰撞域隔离：结点不相互碰撞
bus: 同轴电缆
交换机
star：双绞线
page31

## Slide 32: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  工作在链路层的网络设备
  作用：
    存储、转发以太网帧
    检测帧的目标MAC地址，选择性地发送到1个或多个输出链路
  透明的：
    主机观测不到交换机的存在(交换机的接口没有MAC地址)
  即插即用、自学习
    交换机不需要配置
page32

## Slide 33: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  “交换”(Switch) 的含义
    A-A’ 和 B-B’可以并行传输，不会碰撞
  如何进行转发?
    转发表
    <interfacem, MACx , TTL>
  如何生成转发表？
    自学习
switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
page33

## Slide 34: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  交换机的自学习机制
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
交换表
(初始为空)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
flood
A’ A
A’
4
60
page34

## Slide 35: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  交换机的“互联”
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
问题: A 给 G 发数据- 怎样让 S1 知道把帧通过S4 和 S3转发给G?
page35

## Slide 36: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  企业网络：交换机和路由器的作用
连接到外网
路由器
IP 子网
邮件服务器
web 服务器
交换机
page36

## Slide 37: 5.4 局域交换网
5.4.3 链路层交换机
  交换机和路由器的比较
  存储转发
    路由器：网络层设备
    交换机：链路层设备
  转发表
    路由器：路由选择算法
    交换机：自学习
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
switch
datagram
application
transport
network
link
physical
frame
frame
frame
datagram
page37

## Slide 38: 5.4 局域交换网
5.4.1 链路层寻址和地址解析协议
5.4.2 以太网
5.4.3 链路层交换机
5.4.4 虚拟局域网
page38

## Slide 39: 5.4 局域交换网
5.4.4 虚拟局域网(VLANs)
  动机
    出于网络管理的需要
      将局域网分成更多的组
      更方便地管理用户
    流量隔离
      ARP/DHCP广播
      自学习产生flood
    网络安全/隐私的考虑
    ……
Electrical
Engineering
Computer
Engineering
Computer
Science
page39

## Slide 40: 5.4 局域交换网
5.4.4 虚拟局域网(VLANs)
  手段
    使用支持VLAN的交换机
基于端口的VLAN:
交换机的端口可以分组(通过交换机的管理软件实现)；
使得单个交换机能够像多个交换机互联一样，划分为多个组
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
逻辑隔离出两个“局域网”
基于MAC的VLAN:
管理员对MAC进行分组(通过交换机的管理软件实现)；
page40

## Slide 41: 5.4 局域交换网
5.4.4 虚拟局域网(VLANs)
  手段
    使用支持VLAN的交换机
“三层”交换机:
带路由(工作在网络层、第三层)功能的交换机；
使得单个交换机能够物理隔离出多个“子网”
物理隔离出两个“子网”
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
page41

## Slide 42: 5.4 局域交换网
5.4.4 虚拟局域网(VLANs)
  手段
    使用支持VLAN的交换机
多个交换机进行VLANs:
  对以太网帧封装格式进行扩展：802.1Q
  增加了VLAN标签字段
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1
干线
干线端口
page42

## Slide 43: Q & A