## Slide 1: 计算机网络

## Slide 2
5.5 链路虚拟化
5.6 数据中心网络
5.7 自底向上回顾

## Slide 3: 5.7 总结:自底向上回顾
综合案例：一次Web请求所要做的工作
  到此为止，TCP/IP协议栈的各层已经学习
    应用层
    传输层
    网络层
    链路层
  通过本案例来将各层的主要工作进行综合
    目标：通过请求web对象来观察、复习和理解各层协议
    手段：使用自己的浏览器向服务器(谷歌、百度)发起请求
      观察数据的“艰辛”旅途
      计算机为这次网络通信做了什么工作
page3

## Slide 4: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：Whole picture
Comcast network
68.80.0.0/13
Organization’s network
64.204.2.0/24
60.204.2.9
web server
DNS server
school network
68.80.2.0/24
web page
browser
Bob
page4
https://www.deepseek.com

## Slide 5: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：Whole picture
Comcast network
68.80.0.0/13
Organization’s network
64.204.2.0/24
60.204.2.9
web server
school network
68.80.2.0/24
web page
browser
page5
DHCP：
获得主机IP地址
路由网关IP地址
DNS服务器IP地址
子网掩码
Bob
MAC:bb-bb-bb-bb-bb-bb
DNS server

## Slide 6: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：Bob主机接入网络
  物理连接：LAN(802.3) or WIFI(802.11)
  配置主机IP等参数
    手工配置
    动态主机配置：DHCP
      (1) DHCP Request
        APP layer：DHCP Message
        UDP封装： Sport 68 Dport 67
          Checksum
        IP封装：SIP：0.0.0.0 DIP：255.255.255.255(广播)
      (2) Framing DHCP-UDP-IP数据报
        MAC地址
          DMAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF
          SMAC：bb-bb-bb-bb-bb-bb
        CRC
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
page6

## Slide 7: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：主机接入网络
  物理连接：WLAN(802.3) or WIFI(802.11)
  配置主机IP等参数
    手工配置
    动态主机配置：DHCP
      (3) 交换机转发Frame
        链路泛洪(flooding)
        Why？
      (4) 路由器(DHCP服务器)
        解析帧
        向上提交
        接收到DHCP请求
router
(runs DHCP)
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
page7

## Slide 8: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：主机接入网络
  物理连接：WLAN(802.3) or WIFI(802.11)
  配置主机IP等参数
    手工配置
    动态主机配置：DHCP
      (5) DHCP ACK
        APP Layer：提供CIDR编址信息
          分配给Bob的IP，Gateway
          SubMask，Local DNS Server
        UDP封装：Sport 67 Dport 68
        IP封装： SIP: DHCP服务器的IP DIP: 255.255.255.255
        Framing：DMAC：bb-bb-bb-bb-bb-bb SMAC：DHCP服务器的MAC
router
(runs DHCP)
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
page8

## Slide 9: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：主机接入网络
  物理连接：WLAN(802.3) or WIFI(802.11)
  配置主机IP等参数
    手工配置
    动态主机配置：DHCP
      (6) 交换机转发帧
        不再泛洪(Why?)
        自学习
      (7) 客户机接收到DHCP响应
        逐层解析数据分组
        操作系统为客户机配置网络参数
          主机IP，网关IP，子网掩码，Local DNS Server
router
(runs DHCP)
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
page9

## Slide 10: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：Whole picture
Comcast network
68.80.0.0/13
Organization’s network
64.204.2.0/24
page10
60.204.2.9
Bob
DNS server
browser
DNS：
向DNS Server提交查询
获得web服务器IP地址
school network
68.80.2.0/24
web server
web page

## Slide 11: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  浏览器输入HTTP请求，但需要得知目的IP
  DNS查询
    (8) 客户机DNS请求
      APP Layer：DNS报文
        服务器的主机名
        查询类别：-type=a
      UDP封装：Sport bobport Dport 53
      IP封装：SIP: bob的IP DIP: DNS Sever
      Framing
        问题来了：DMAC?
          网关的MAC地址是多少？
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
Eth
Phy
ARP
ARP
page11

## Slide 12: 5.7 总结:自底向上回顾
Organization’s network
64.204.2.0/24
web page
64.233.169.105
web server
DNS server
school network
68.80.2.0/24
一次Web请求所要做的工作：Whole picture
Comcast network
68.80.0.0/13
browser
ARP：
获得网关的MAC地址
MAC:bb-bb-bb-bb-bb-bb
page12

## Slide 13: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  浏览器输入HTTP请求，但需要得知目的IP
  DNS查询
    (8) 客户机DNS请求
    (9) 需要知道网关的MAC
  (10) ARP查询
    客户机网卡
      封装ARP查询报文
        “Who has Gateway_IP，Tell Bob_IP”
      Framing
        DMAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF
        SMAC：bb-bb-bb-bb-bb-bb
router
(runs DHCP)
ARP query
Eth
Phy
ARP
Eth
Phy
ARP
page13

## Slide 14: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  浏览器输入HTTP请求，但需要得知目的IP
  DNS查询
    (8) 客户机DNS请求
    (9) 需要知道网关的MAC
  (10) ARP请求
  (11) ARP响应
    网关接口
      封装ARP响应报文
      Framing
        DMAC：bb-bb-bb-bb-bb-bb
        SMAC：网关的MAC
  (12) 客户机获得网关的MAC
router
(runs DHCP)
Eth
Phy
ARP
ARP reply
page14

## Slide 15: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  浏览器输入HTTP请求，但需要得知目的IP
  DNS查询
    (8) 客户机DNS请求
      APP Layer：DNS报文
        服务器的主机名
        查询类别：-type=a
      UDP封装：Sport bobport Dport 53
      IP封装：SIP: bob的IP DIP: DNS Sever
      (13) DNS查询数据---Framing
        问题来了：DMAC?
          网关的MAC地址是多少？
          DMAC: 刚刚从ARP查询得知
          SMAC: bb-bb-bb-bb-bb-bb
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
Eth
Phy
ARP
ARP
page15

## Slide 16: 5.7 总结:自底向上回顾
64.233.169.105
一次Web请求所要做的工作：Whole picture
web page
web server
Organization’s network
64.204.2.0/24
browser
路由选择
路由转发到DNS服务器
实现DNS查询的交付
school network
68.80.2.0/24
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
page16

## Slide 17: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  路由选择到DNS服务器
    (14) DNS查询到达网关路由器
      存储
      转发：通过转发表来确定输出链路
router
(runs DHCP)
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
school network
68.80.2.0/24
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
page17
DNS
DNS

## Slide 18: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  路由选择到DNS服务器
    (15) Comcast网络边界路由器们
      存储
      转发：通过转发表来确定输出链路
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
school network
68.80.2.0/24
DNS
IP
Eth
Phy
router
(runs DHCP)
page18

## Slide 19: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：继续准备
  路由选择到DNS服务器
    (14) DNS查询到达网关路由器
    (15) Comcast网络路由器们
    (16) DNS Server收到查询报文
      DNS缓存中没有记录
        向上级DNS迭代{递归}查询
      DNS缓存中有记录
        封装DNS回答报文
        通过网络交付
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
page19
Up layer DNS server

## Slide 20: 5.7 总结:自底向上回顾
64.233.169.105
一次Web请求所要做的工作：Whole picture
web page
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
school network
68.80.2.0/24
Organization’s network
64.204.2.0/24
browser
HTTP请求
TCP运输
web server
page20

## Slide 21: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：开始Web请求(还要准备)
  (18) HTTP和TCP的合作：套接字
    浏览器创建Socket (四元组标识)
      Sport：浏览器随机生成; Dport：80
      SIP：Bob的IP; DIP：deepseek 的IP(刚刚通过DNS查询到)
    TCP三次握手开始！
      客户端发送TCP SYN请求
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
SYN
SYN
SYN
SYN
page21

## Slide 22: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：开始Web请求(还要准备)
    (18) HTTP和TCP的合作：套接字
      浏览器创建Socket (四元组标识)
        Sport：浏览器随机生成; Dport：80
        SIP：Bob的IP; DIP：deepseek WWW的IP(刚刚通过DNS查询到)
      TCP三次握手开始！
    (19) 路由转发…
web server
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYN
SYN
SYN
IP
Eth
Phy
page22

## Slide 23: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作： 开始Web请求(还要准备)
    (18) HTTP和TCP的合作：套接字
      浏览器创建Socket (四元组标识)
        Sport：浏览器随机生成; Dport：80
        SIP：Bob的IP; DIP：deepseek WWW的IP(刚刚通过DNS查询到)
      TCP三次握手开始！
    (19) 路由转发…
    (20) 服务器对连接请求做出响应
      TCP SYN ACK
web server
SYNACK
SYNACK
SYNACK
TCP
IP
Eth
Phy
page23

## Slide 24: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：开始Web请求(还要准备)
    (18) HTTP和TCP的合作：套接字
    (19) 路由转发…
    (20) 服务器对连接请求做出响应
    (21) 客户机收到SYN ACK
      套接字创建成功！！
web server
SYNACK
SYNACK
SYNACK
TCP
IP
Eth
Phy
page24

## Slide 25: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：开始Web请求
  呼，先擦一下汗！
  (22) HTTP请求
    HTTP GET报文
  (23) 报文进入套接字
    TCP封装：端口号、序号、确认号……
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
page25

## Slide 26: 5.7 总结:自底向上回顾
一次Web请求所要做的工作：开始Web请求
  (23) HTTP响应
    Sever读取HTTP请求
    找到Web对象
    封装HTTP响应
    发送到TCP套接字中
  (24) Bob终于收到了报文！
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
browser
page26

## Slide 27: Q & A